### "Модернизация станочного парка.

### Замена электродвигателей постоянного тока на асинхронные с установкой частотного преобразователя"

С каждым годом на рынке электротехники и электроники появляется все больше новых аппаратов и устройств, способных качественно улучшить не только жизнь электриков и энергетиков, но работников производства, станочников и специалистов-инструментальщиков.

Создание преобразователей частоты на принципиально новой элементной базе, главным образом на биполярных транзисторах с изолированным затвором IGBT, совершило прорыв в приводной электротехнике. На протяжении последних 10 – 15 лет в мире наблюдается широкое и успешное внедрение частотно регулируемого электропривода для решения различных технологических задач во многие отрасли экономики.

Первыми в очереди на замену стали привода подъемно-транспортных механизмов, но теперь, все чаще модернизируются и станки. Как правило, это токарные, фрезерные и деревообрабатывающие машины. Изначально они комплектовались двигателями постоянного тока, со всеми их недостатками и проблемами. Теперь же, используя, частотно регулируемый привод можно добиться отличных характеристик, работая на простых короткозамкнутых асинхронных двигателях переменного тока.

Частота вращения асинхронного двигателя (синхронная скорость) зависит от частоты питающей сети:

ω1= 2πƒ/p

Где p – число пар полюсов в обмотке статора. ω - частота вращения в радианах.

Для перехода в систему оборотов в секунду используется формула с коэффициентом перерасчета размерности:

n1 = ω160/2π

Или проще:

n1 = 60ƒ/p

Таким образом, видно, что, изменяя частоту сети, мы можем управлять частотой вращения двигателя.

Механические характеристики асинхронного двигателя, как известно, зависят и от напряжения питания. Так максимальный момент, развиваемый на валу можно приблизительно вычислить по следующей формуле:

Mmax = kU2/ƒ2

Где k – постоянный коэффициент пропорциональности.

Эти основные формулы объясняют принцип работы частотного преобразователя. На рисунке 1, изображена классическая схема подключения преобразовательного устройства:

Рис. 1 - Схема подключения преобразовательного устройства

Где ПЧ - преобразователь частоты; ИО - исполнительный орган; ЧРП - частотно регулируемый электропривод.

Частотный преобразователь включается последовательно двигателю. Преобразование происходит посредством широтно-импульсной модуляции с высоким КПД (порядка 90-95%), благодаря новому поколению полевых транзисторов. Преобразователи такого типа автоматически изменяют и уровень выходного напряжения, согласно формуле максимального момента, приведенной выше. Благодаря этому, механическая характеристика привода остается постоянна вне зависимости от частоты питания двигателя.

Для станков очень важно соблюдать в разных режимах работы либо постоянство частоты вращения при разных моментах, либо, наоборот, постоянного момента при разных частотах вращения. С этими задачами успешно справляется частотный привод. При постоянстве перегрузочной способности на всем диапазоне регулирования частоты КПД у двигателя остается неизменным, что, несомненно, является дополнительным плюсом в использовании подобных систем.

Главной причиной для модернизации станков можно считать уход от двигателей постоянного тока, обеспечивающих вращение шпинделя. Машины постоянного тока (МПТ) обладают рядом недостатков, прежде всего, это наличие контактно-щеточного узла, очень капризного и быстро изнашиваемого. Токосъемные щетки, установленные на щеточную траверзу, стираются о пластины коллектора довольно быстро, в результате теряется контакт, образуется токопроводящая пыль, и, как следствие, снижается производительность и возникает опасность короткого замыкания («кругового огня на коллекторе»).

Не стоит забывать и о системе питания постоянным током. Не секрет, что всё электричество, как в быту, так и на производстве, доставляется к потребителю в виде переменного тока. Для того чтобы питать станки с МПТ необходимо устанавливать громоздкие выпрямители и преобразователи, которые снижают КПД системы, увеличивая расход электроэнергии, и требуют к себе дополнительного внимания обслуживающего персонала.

На станках старого образца, с двигателями постоянного тока существует проблема возбуждения двигателя. Как известно, управление МПТ осуществляется как со стороны якоря, так и со стороны индуктора (катушек возбуждения). Электроника, контролирующая ток возбуждения часто выходит из строя, что приводит к нарушению режима работы двигателя.

Все достоинства МПТ (регулирование частоты вращения и момента в большом диапазоне, малые пусковые токи, реостатный пуск) теперь полностью повторяются (а иногда и превосходятся) частотным приводом. Прежде всего, стоит отметить возможность плавного пуска асинхронного двигателя. Ахиллесова пята всех двигателей переменного тока повышенный (3-5 кратный) пусковой ток, который часто является причиной выхода из строя не столько самих двигателей, но и цепей их питания. С использованием преобразователя, пуск начинается с пониженной частоты, возрастающей по мере разгона, это очень похоже на пресловутый реостатный пуск МПТ, ток ограничивается, его максимальное пусковое значение снижается.

Кроме того, регуляторы обладают следующими возможностями:

- встроенный ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор)

- задание несколько предварительно выбранных скоростей

- пошаговая работа (JOG)

- настраиваемые аналоговые и логические входы

- пропуск частотных окон (защита от «срыва» двигателя)

- функции компаратора

- логические функции

- пуск и регулирование скорости с помощью алгоритма векторного управления потоком

- энергосбережение для применений с переменным моментом

- защита двигателя и преобразователя

- автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу)

Для примера стоит рассмотреть вариант замены двигателя постоянного тока 2ПБ-160 на бумагорезательном станке УРМ

| Фактор | МПТ | Частотный привод |
| --- | --- | --- |
| Цена оборудования | 2,5 кВт 1000 об 2ПБ160М - 60 000 р. | Преобразователь частоты 5 кВт. + двигатель 3,0 кВт 1000 об/мин 4АМ112МА6 – 30 000 р. |
| Периодичность планового ремонта | 2 раза в год | 1 раз в год |
| Средняя стоимость годового обслуживания | 10 000 р. | 2 000 р. |
| Средняя стоимость капитального ремонта двигателя | 48 000 р. | 4 000 р. |
| Гарантийный срок | 1 год (после ремонта) | 3 года (после установки) |
| КПД системы (включая преобразователь и выпрямитель) | 75% | 80% |
| Стоимость модернизации (без учета материалов) | --- | 25 000 р. |

Как видно из таблицы, установка частотного преобразователя окупается для заказчика за 2 года.

В заключении хочется добавить, что на сегодняшний день многие владельцы переоборудуют свой парк станков с целью экономии не только на содержании и обслуживании техники, но и на электроэнергии. Новые разработки известных фирм, выпускающих частотные преобразователи, при грамотном проектировании модернизации позволяют оптимизировать технологический процесс и избежать перерасхода энергии.